1. Industrializace a globalizace

# Industrializace – podmíněný ekonomický a společenský komplex

Podmíněná existence rozdílů na světě – v kvalitě života a bohatství

Primární podmíněnost nerovností – větší akumulace bohatství a moci v některých místech

Selektivita ekonomického a společenského vývoje

Hluboká sociální i geografická nerovnost

Příčinou je nerovnoměrné rozložení světového bohatství, které je primárně vyjádřeno v podobě nerostných surovin

# Historie světového hospodářství

Historie šíření kolonialismu

2. pol. 15. stol. – počátky vzniku nerovnoměrnosti

vznik impérií, kolonialismus

současné světové hospodářství (S-J) (jádro – periférie)

### 1.fáze

objevy, obchod, drancování

preindustriální

### 2.fáze

průmyslová revoluce

volný trh, prohlubování rozdílů

politika deformací volného trhu – odlišná daňová politika např. pro zahraniční firmy (různé státy)

### 3.fáze

přechod, manufaktura

### 4.fáze

přechod od rukodělné k tovární práci

počátek 2. pol. 18. stol. – Anglie

industrializace

## Fordismus

H. Ford – 1913 – použití montážní linky

Podstatná změna pracovního postupu

Mentální práce striktně oddělena od manuální

Prohlubování rozdílů

## Neofordismus

Pokles produktivity, mezd, růst nezaměstnanosti

Využití nových metod – decentralizace

Umožnění dělníkům odkupovat akcie

Hledání nových trhů – nové pobočky – nejčastěji auta

## Globalizace

Od 2. sv. války, zejména ale 80. léta

Pobočky v nových zemích

Akvizice a fúzy (odkoupení a spojení)

Roste vzájemná propojenost a integrace

Zlepšení konkurenceschopnosti

Nadnárodní společnost – pobočky lokalizovány v jiných zemích, kde jsou vhodné podmínky (Kaufland, Carefour), vysoká geografická flexibilita

### Impulzy globalizace

Zpomalení ekonomického růstu

Rozpad systému regulace mezinárodního obchodu (Bredtonwoodské dohody)

V důsledku volně plovoucí kurzy měn

Ropná krize – 1973-74

Adaptace na nové podmínky

Pobídkový systém – lákání zahraničních investorů např. povoleným obdobím bez platby daní (5-10 let)

Přesun do NIZ, výzkum a vývoj zůstává v mateřské zemi

Globalizace výr. služeb (distribuce) finančního sektoru, poradenství

Kasinová ekonomika – virtuální ekonomika – přesuny peněz

# Podmínky pro rozvoj

### Informační technologie

Informační společnost

### Deregulace

deregulace nár. trhu

Uvolnění kontroly nad přesunem zboží, kapitálu

Finanční výhody některých zemí (Bahamy, Kajmanské ostrovy, Lichtenštejnsko)

Privatizace – prodej státních podniků soukromníkům

Liberalizace cen – deregulace cen energie, nájemného

# Důsledky

### Společensko ekonomické

Posilování nerovnoměrnosti, globálních finančních trhů

Posilování moci nadnárodních společností

Příliv zahraničních investic a platů

Časoprostorová komprese – rychlejší pohyb a komunikace

### Geografické

Nová globální hierarchizace měst

Prostorová reorganizace výr. a služeb

Industrializace ek. Provázanosti vyspělých zemí

Prohlubující se izolace zemí svět. Periférie

Nejbohatší odvětví – ropa, auta, farmacie, elektrotechnika

Nejbohatší firmy – Intel, General Motors, Microsoft, IBM, Nissan, General Electris

2. Transformace struktury průmyslu ve světě

jeden z nosných sektorů národního hospodářství

# Industrializace

ve 2. poo. 18. stol. ve Velké Británii

růst poptávky po prům. výrobcích souvisí s růstem obyvatelstva, koncentrací obyvatelstva do měst, růstem koloniálních teritorií, zvětšuje se objem zahraničního obchodu

města která se nepřizpůsobila začala zaostávat

Zrod velkoměsta – levné knihy

výstavba infrastruktury – průplavy, kanály – kanálová mánie – ve Velké Británii vybudováno 6,5 tis. km kanálů

vědecký a technický pokrok

v průběhu industrializace sedminásobný nárůst infrastruktury

## Průmyslová revoluce

mechanizace produkce v textilním průmyslu

nahrazování dřevěných součástek kovovými – mechanizace

poptávka po  hutní produkci – první hutě v oblastech s dostatkem dřeva – podhorské oblasti – dříve u nás v podhůří Jeseníků a Šumavy – později samozřejmě zaniklo

výroba se stěhovala z podhorských oblastí do rovinných, které stály na křižovatkách cest

kde nevedla silnice=zaostávání oproti městům kde komunikace (železnice, silnice) vedly

rostoucí stupeň penetrace strojů – nové technologie nahrazují tradiční energetické zdroje

nejdříve parní stroje – pára jako hnací síla strojů

první stroje – odvodňovací stroje na šachtách

teprve s rozvojem elektřiny na konci 19. stol. dochází k velkému rozvoji a expanzi do všech koutů

### 1. průmyslová revoluce

od 2. pol. 18. stol. do pol. 19. stol

velké množství inovací v průmyslu

vynálezy na základě pokusu omylu

vynálezy spíše náhodné, průkopníci

polovina 19. stol. – masivní výstavba železnic (1825 – mezi Liverpoolem a Manchesterem), viz přednáška z dopravy

neumožňovala pouze dopravu nákladů ale vyžadovala také výrobu kolejnic

Velká Británie – továrna světa – 1/3 průmyslové produkce – 40. - 80. léta 19.stol. – prohlubování rozdílů mezi chudými a bohatými

na konci 19. stol. narůstá konkurence – USA – mají bohatá naleziště, vysoká imigrace pracovní síly, velký vnitřní trh, chybějící feudalismus, vznik velkých průmyslových a bankovních korporací, vznik akciových společností (Rockefeller, Carnegie, Morgan.)

2. pol. 19. stol. – šíření průmyslu do jiných zemí světa (Japonsko) – difůze

začátek 20. stol. – el. energie

decentralizace průmyslu

nahrazování starých zdrojů mobilním elektrických zdrojem – el. en.

osvětlení, stroje, rozvoj okrajových průmyslových odvětví – chemický průmysl – výroba umělých hnojiv a oxidu hlinitého

vynález zážehového motoru – revoluce v dopravě – Bosh

nové prvky v řízení podniků – nové postupy – od amerického ekonoma Tailora – každý pracovník je maximálně vytížen

H. Ford – ještě více taylorismus prohloubil – pásová výroba – stlačení cen dolů – dostupnost téměř pro každého

výroba automobilů – N. Otto, C. Benz, A. Peugeot, L. Renault, A. Citroen

### 2. průmyslová revoluce

přelom 19. a 20. stol. – elektrický motor, výbušný motor , elektromechanika, chemický průmysl, automobily

vědeckotechnická revoluce – od 2. sv. války – elektronika, jaderná fyzika, syntetická chemie, jaderná energie, textilní moderní průmysl – silon, vilon….

### 3. průmyslová revoluce

od 70. let 20. stol.

mikroelektronika, informatika, biologická revoluce

došlo k ní mimo evropský kontinent zejména v USA

revoluce v administrativě a spojích, robotizace a automatizace, biotechnologie

velký vliv na urbanizaci – GB – dnes 92%, ČR – 75% - toto číslo pro většinu vyspělých států

Lokalizace průmyslové výroby

# Lokalizační faktory

soubor činitelů, které působí v procesu lokalizace konkrétní výrobní jednotky v prostoru

zavedl A. Weber – 1909 – síly které působí ve směru volby

ekonomická výhoda pro lokalizaci v daném místě z pohledu výběru jiných lokací (např. úspory nákladů)

význam jednotlivých lokalizačních faktorů se v čase mění

faktory nepůsobí izolovaně ale společně, ovlivňují se, podmiňují se

## Klasifikace faktorů podle věcného obsahu

### 1. přírodní faktory

klima, voda, suroviny, reliéf

### 2. ekonomicko – technické faktory

cena, nabídka,poptávka, kapitál, pracovní síla, doprava, infrastruktura, aglomerace, informace, formy společenské organizace

### 3. společensko – politické

politické (daňové úlevy), vojensko – strategické, životní prostředí

## Klasifikace faktorů podle změny dynamiky vlivu

### 1. faktory jejichž význam klesá

klima, suroviny, doprava

### 2. význam je časově konstantní

voda, infrastruktura, kapitál

### 3. význam roste

informace, kvalita žp

## Klasifikace faktorů podle prostorového vztahu

### 1. makrolokalizační faktory

klima, sídelní struktura, demografické podmínky

### 2. mikrolokalizační faktory

souvisí s umístěním v daném území – infrastruktura, suroviny

# Přírodní faktory

## Klima

vliv na kvalitu produkce – vysoká vlhkost má vliv na zpracování vlny, vysoká teplota vadí cukrové třtině

## Voda

velký význam – chladí, katalyzátor, pro potravinářství, farmacie, čistota

při vyspělých technologiích se voda vrací do výroby až 25x

ve světě se využívá asi 20% povrchové vody, ve vyspělých zemích až 60%

vázané na vodu – Rýn, Dunaj, Dněpr, Velká jezera, přístavy

voda se neustále čistí a vrací zpět

lokalizace průmyslových závodů k řekám, jezerům

## Suroviny

typický lokalizační faktor pro průmysl

iniciační etapy industrializace (černé uhlí, železná ruda – střední Anglie, Lotrinsko, JV USA)

zformoval základní kostru průmyslových aglomerací na bázi těžby prostných surovin (kalifornská konurbace – LA), Ural – Rusko

suroviny – minerální (neobnovitelné), biotické(obnovitelné)

závislost lokalizace průmyslu na surovinách vyjadřuje váhový index

Ism=S(suroviny)/P(produkt)

Ism větší než 1 – lokalizace je zpravidla v blízkosti surovinového zdroje

# Ekonomicko technické faktory

## Energie

metalurgie, sklářský, chemický průmysl

průmysl je největší konzument el. en. ,trend je stále vzrůstající

nerovnoměrnost rozmístění zásob a spotřeby el. zdrojů (zdrojové x deficitní oblasti)

zdrojové oblasti – JZ Asie (zejména oblast Perského zálivu)

deficitní oblasti – USA, Japonsko, záp. Evropa

## Doprava

náklady na dopravu se promítají do cen výrobků

závisí na vzdálenosti, druhu dopravy, množství a druhu dopravovaného zboží

přímá vazba dopravních nákladů na těžbu surovin a místa spotřeby (potravinářský, papírenský průmysl)

průmysl v místě dopravních uzlů – zejména přístavy – metalurgie, petrochemie, chemický, výroba lodí, potravinářský  - typické pro Japonsko a záp. Evropu – průmyslové poldry

## Pracovní síla

významný lokalizační činitel

význam diferencovaný podle období a odvětví (tradiční odvětví x odvětví vyspělých technologií, kvalita x kvantita)

## Spotřeba (trh)

rozhodující lokalizační faktor pro většinu odvětví zpracovatelského průmyslu

je to prostorově diferencovaný jev, a to z hlediska kvantity a kvality – existence odlišných spotřebitelských trhů pro rozdílné průmyslové komodity

každý trh je zaměřen na něco jiného

spotřeba obyvatelstva určuje životní úroveň

velká část spotřeby není realizovaná cestou osobní spotřeby (v USA je 80% realizováno opět v průmyslu)

## Kapitál

podmínka jakékoliv investice, základní lokalizační faktor

odvětví kapitálově náročné – těžební průmysl, energetika

odvětví kapitálově méně náročné – odvětví přímé spotřeby, potravinářský, těžební průmysl

### Mobilita kapitálu

kapitál imobilní – vázaný – kapitál ji investovaný, vázaný na určitou lokalitu

kapitál mobilní – finanční – disponibilní materiál

dostupnost kapitálu je regionálně diferencovaná

kapitálově přebytkové regiony – typické pro dobře prosperující regiony, došlo k předchozí kumulaci kapitálu a tím i potřebných zásob kapitálu

regiony disponující dostatečným množstvím kapitálu

kapitálově deficitní regiony

### Nástroje aktivizace kapitálu v regionech

finanční nástroje státu – vlád – finanční pobídky

rizikový kapitál (Ventura cupital) – zejména pro rozvoj high – tech odvětví (např. mikroelektronika)

příklad – Silicon Halley – Křemíkové údolí v Kalifornii – založeno 1940, nejprve využíváno vládou jako prostor pro tvorbu vládních zbrojních projektů na bázi elektroniky, od 60. let se oblast rozrůstá o mnoho soukromých firem (HP, Apple, Oracle, Silicon Graphic, Novell), důležitým lokalizačním prvkem byla Stanfordova univerzita – vědecké zázemí

cíl aktivizovat v daném prostoru mobilní kapitál (investice) – prostřednictvím ekonomických pobídek (regiony, stát) a přizpůsobit se tak lokalizačním preferencím nadnárodních korporací

v ČR je situace taková, že prostřednictvím pobídek dáváme firmám asi 50% jejich investic

# Společensko – politické faktory

## Enviromentální faktory

faktory životního prostředí

nejprve lokalizační faktor (suroviny), potom jako bariéra lokalizace (poplatky za užívání a degradaci ŽP – transfer špinavých odvětví do zemí, kde existují liberální předpisy ochrany ŽP (náklady na zařízení která neničí přírodu činí asi 20-30% celkových nákladů)

lokalizace podniků moderních technologií zprac. prům. v enviromentálně příznivých podmínkách

před 90. lety v ČR velmi špatná situace ŽP, následovala investice asi 50 mld. – odsiřování – dnes dobrá situace, ale stálo to moc

# Lokalizační teorie

samostatná vědní disciplína (od 2. pol. 19. stol.)

### Teorie lokalizace A. Webera

hledá optimální lokalizace, která je stavěna na lokalizaci těžkého průmyslu, které je silně koncentrováno a využívá zejména nerostných surovin

definuje 3 hlavní lokalizační faktory – náklady na dopravu, na pracovní sílu, výhody aglomerace (trh spotřeby)

### lokalizační trojúhelník

prostorový efekt rozdílů v celkových nákladech výroby (doprava se promítá do ostatních faktorů) – ves tředu troj. je dané místo

další lok. teorie vznikají vlivem postupující evoluce hospodářství směrem k tržní ekonomice – určující jsou nabídka a poptávka trhu (teorie trhu)

hlavním cílem výrobce je zaujmout co největší tržní prostředí

### Teorie A. Losche

propojil lokalizační teorii s teorií měst a ekonomických regionů

trh tvoří hlavní lokalizační faktor

výsledek – zásadní modifikace lokalizačního trojúhelníku

polygonální model J. Hamiltona

### Polygonální model

ukazuje složitost a komplexnost lokalizace zprac. prům v pol. 20. stol.

zohledňuje zvyšující se úlohu faktorů trhu spotřeby a pracovní síly,rostoucí počet surovinových a materiálových dodavatelských míst při klesajícím významu dopravy

stále větší úlohu hrají neekonomické faktory

klasifikace faktorů na tvrdé (měřitelné – ekonomické, objektivní - mám peníze/nemám…..)a měkké (neměřitelné – tradice, lokální patriotismus)

existují různé modely  podle toho o jaké etapě vývoje mluvím

doprava už nehraje tak významnou roli jako dříve

Útvary průmyslové regionalizace

organizace má určitá pravidla – specifické geografické útvary

## Průmyslový závod

nejnižší jednotka průmyslové regionalizace

územně bodový charakter

## Průmyslová zóna

funkční specializovaná část sídla, ve které dominuje průmyslová aktivita, jeden z druhů zonálních struktur, formují se v rámci sídelních a urbánních struktur

lokalizují se také bodově

poloha intravilánová nebo extravilánová

průmyslové zóny ve městech (intravilán) mají tendenci zániku

průmyslové zóny v ČR – je jich asi 70

v Olomouci – 2 – na Lipník – automobilový průmysl, na Ostravu

česká investiční firma Czechinvest

## Průmyslové centrum

soubor průmyslových závodů lokalizovaných v daném sídle

představuje větší průmyslový potenciál – např. město nad 5é. tis. obyv.

## Průmyslový uzel

výrobní a teritoriální útvar komplexního charakteru, kde průmyslové závody jsou spojovány těsnými výrobními a technologickými vazbami

společná infrastruktura, dopravně geografická poloha

cílem je nejefektivnější využití přírodních, materiálních a pracovních zdrojů

velikost závisí na charakteru sídelní struktury

## Průmyslový region

koncentrace závodů na velkém území

má celostátní význam

odvětvová diverzita – lokalizace různých průmyslových odvětví

značná nejednotnost v používání termínů

raděj používáme termín průmyslové komplexy (uzly, regiony)

### Komplexy na bázi těžby

kamenouhelné a metalurgické

hnědouhelné

energochemické – ropa, zemní plyn

### Komplexy s převahou náročných odvětví převážně zprac. prům.

strojírenství

### Komplexy v přístavech

na bázi dovážených surovin , roste jejich význam

### Ostatní

spotřební, potravinářský

typické pro méně rozvinuté ekonomiky

## Industriální clustry

geograficky soustředěná odvětví, která získávají svoji konkurenci a výkonnost tím, že využívají rozmístění v určité lokalitě a všech faktorů, které s tím souvisí (definice blízká tzv. aglomeračním úsporám, blízké regionům

jsou to výrobní sítě, které jsou vytvářeny mezi jednotlivými na sobě závislými firmami v rámci výrobního řetězce vytvářejícího přidanou hodnotu, v některých případech strategické aliance průmyslu s univerzitami , výzkumnými ústavy, organizacemi poskytující znalostní služby, konzultace se zákazníky apod.

obchodně – výrobní podniky a neobchodní organizace, pro které je členství v rámci skupiny významným prvkem konkurenceschopnosti každého člena

just in time – v pracovním době vyprodukovat předem stanovený počet produktů (auta)

je to geograficky koncentrovaná skupina vzájemně provázaných odvětví, jejichž vazby navzájem posilují a zvyšují konkurenční výhodu odvětví. Jsou hnací silou národního, regionálního a lokálního rozvoje. (M. Poter, 1990)

existují dva typy vazeb uvnitř clustrů:

### vertikální

vztahy dodavatel – zákazník (dodavatelsko odběratelské vztahy)

### horizontální

infrastruktura, distribuční kanály, knot – how, modely podnikání, sdílení podobných technologií

# Typologie clustrů (podle charakteru)

## Vertikální výrobní řetězec

základem jsou navazující etapy výr. řetězce

## Seskupení propojených odvětví

úspěšnost se měří exportem, exportní clustry, stejné jako předchozí ale export

## Regionální clustry

shluky, které jsou schopné konkurenceschopnosti na světových trzích (auta v ČR, metalurgický clustr na Severní Moravě)

## Průmyslové okresy

specializují se na určitou oblast (jednotlivé etapy vývoje), jsou závislé na velkých firmách – typ odvozen od místních iniciativ v Itálii

jsou velmi flexibilní

## Sítě

specifická forma vztahů mezi ekonomickými partnery, která není založena na trzích nebo hierarchii, ale na vzájemné závislosti a tedy na kooperaci

## Inovační prostředí

zvláštní synergie ekonomických a institucionálních faktorů vytvářejících inovační prostředí, které se vyznačuje vysokou rychlostí šíření znalostí (Silicon Valley)

# Typologie clustrů podle etap vývoje

### Clustry fungující

byly už v území identifikovány

význam spočívá v tom, že mají větší produkci jako celek, než kdyby fungovali izolovaně

dávají větší efekt

### Clustry latentní

představují příležitost

nejsou plně využívány

### Clustry potenciální

mají určité podmínky pro existenci, ale postrádají některé vstupy a kritickou míru potřebných faktorů

Typologie průmyslových výrobků v průmyslu a jejich distribuce

# Typologie

### Suroviny

rudy, textilní vlákna, vlákna rostlinného a živočišného původu

prodává se k omezenému okruhu objektů, které jej dále zpracovávají

### Meziprodukty

polotovary – prošlo určitou fází ale dále se zpracovává (plasty, plechy)

### Komponenty, příslušenství, montážní součástky

integrované obvody, tištěné obvody, ventily, čerpadla

jsou prodávány přes velkoobchodníky nebo na základě dodavatelských smluv

objevuje se ve velkých podnicích (automobilky) – auta – až 50%

odběratelů je mnoho a jsou rozptýleni

systém OEM (Original Equipment Manufactures) – produkt vyroben ze součástek z různých podniků (Bravo vyrábělo něco pro HP)

### Investiční výrobky těžkého průmyslu

jeřáby, lisy, turbíny (Škoda Plzeň)

ne příliš běžný typ výrobků

individuální prodej na zakázku a ve značně konkurenčním prostředí

### Lehké nebo doplňkové investice

drobné obráběcí stroje, prostředky vnitropodnikové dopravy, nábytek a zařízení kanceláří

prodej přes síť distributorů

### Spotřební zboží pro průmysl

maziva, pohonné hmoty, čistící prostředky, barvy

velmi podobné prodeji klasického spotřebního zboží

### Výrobní služby

údržbářské práce, poradenské služby

# Distribuce

### Zajišťováno přímo výrobcem

málo četná distribuce u složitých zařízení pro úzký okruh zákazníků

### Sdružení výrobců doplňkových produktů

v rámci výrobků, které na sebe navazují

### Sdružení s výrobci, kteří mají společné zákazníky

výrobky na sebe nenavazují, způsob jejich prodeje je rozdílný

### Sdružení s výrobci operujícími v zahraničí

společná obchodní síť posiluje exportní možnosti

### Koncesionářství

podnik nebuduje vlastní, nevyužívá specializovaných firem, ale smluvně si zaváže firmu, která mu to zařídí (frečizy)

### Distribuce prostřednictvím technické obchodní sítě

technické velkoobchody (Ferona – hutní materiál)

nakupují produkt za účelem dalšího prodeje

# Klasifikace OKEČ

odvětvová klasifikace odvětvových činností – členění podle většiny produkce podiku

těžební, zpracovatelský, energetický

## Těžební

černé, hnědé uhlí, rašelina

ropa, zemné plyn

dobývání a úprava uranových a thoriových rud, ostatních rud, ostatních nerostů

## Zpracovatelský

výroba potravin a nápojů

tabák, textil, oděvy, obuv, dřevo, korek, vláknina, papír, lepenka, vydavatelství, tisk, sklo, kov, automobily, elektronika, dopravní prostředky

Geografické metody hodnocení průmyslu

### Velikost průmyslu

počet pracovníků. množství výroby, hodnota základních prostředků, koeficient industrializace – ukazatel, který nejlépe vystihuje, který znamená zprůměrňování výroby podniku podle několika kritérií (elektřina, výroba oceli...)

### Struktura průmyslu

struktura nezaměstnanosti

### Koncentrace průmyslu

velikost závodů, prostorová koncentrace – index koncentrace)

### Specializace průmyslu

index specializace – vyjadřuje stupeň specializace průmyslu v dané územní jednotce v důsledku existujících rozdílů v odvětvové struktuře území ve srovnání s počtem pracovníků

index lokalizace – vyjadřuje stupeň koncentrace průmyslu (odvětví) v dané územní jednotce ve srovnání s obyvatelstvem (rozlohou území)

Průmysl paliv a energetiky

## Palivoenergetický komplex (PEK)

klesá prostorová vazba lokalizace průmyslu na energetické suroviny

z hledisky dopadů význam roste (stejně tak závislost na nich roste)

těžební průmysl ustupuje do pozadí

některé státy jsou z hlediska ekonomiky na těžbě jedné suroviny závislé

země periférie jsou významným zdrojem pro vyspělou část světa – podmiňují asymetrii těžby a spotřeby (produkce)

těžba, zpracování, doprava – kapitálově kontrolována NNS (BP, Chevron Texaco, Exxon Mobil, RD/Shell...)

celosvětově roste spotřeba energie: trend – závislost na energii (energetická civilizace)

# Energetické zdroje

PEZ – primárně těžené EZ (uhlí, ropa, zemní plyn, jaderné suroviny)

SEZ – sekundárně zpracované PEZ (el. energie, koks, ropné deriváty, plyn)

# Palivoenergetická bilance

struktura energetické spotřeby

způsob krytí spotřeby jednotlivými PEZ

dřevo ( do konce 19. stol.), uhlí (pol. 19. stol., kulminace ve 20. letech 20. stol.), ropa (počátek 20. stol.), zemní plyn (mezi 1. a 2. svět. válkou), jádro (polovina 50. let 20. století)

### Jednotky pro pro přepočet energetické hodnoty suroviny:

TMP (tuna měrného paliva) -  střední energetická hodnota č. uhlí

TOE (tuna ropného ekvivalentu) – v anglosaských zemích

1 t HU = 0,3 TMP

1 t ropy = 1,3 TMP

1000m3 ZP=1,33 TMP

1000kWh EE = 0,125 TMP

světová spotřeba primární energie na světě: 1970-1990: + 55%

### PEB – historie vývoje

ROPA – hlavní zdroj (ropné šoky, 1973/1974, 1979-1981)

UHLÍ – 70. léta 20. století . v současnosti mírný pokles a stagnace kolem 30%

ZEMNÍ PLYN – význam roste

URAN – význam roste, celosvětově menší podíl (regionální rozdíly)

VODA+ALTERNATIVNÍ ZDROJE – nízký ale stabilní podíl

### PEB – spotřeba energie podle regionů

Země jádra – relativní pokles (vlivem modernizace průmyslu a zavádění nových technologií)

Země periférie (rozvojové země, semiperiférie) – relativní nárůst (dynamický rozvoj v JV Asii, energetická náročnost bývalých socialistických zemí)

# Těžba ropy

zahájení těžby 1859: Pensylvánie – 1. naftový vrt do hloubky 21m, ve stejném období také v Rumunsku

začátek 20. stol.: těžbu uskutečňuje asi 20 států

1940 – 40 zemí

1970 – 60 zemí

1990 – 80 zemí

### J. D. Rockeffeler – (1839-1937)

americký průmyslník

zakladatel ropného impéria Standard Oil

symbol nezvladatelné síly kapitálu

soudně firma rozdělena na 34 částí (Mobil, Chevron, Amoco, Exxon...)

od 50. let je ropa klíčovým odvětvím energetiky

nástroj světové moci v politice

ropné šoky – 1. šok – arabsko – izraelský konflikt (1973/1974) – ceny vzlétly prudce nahoru

2. šok – írácko – íránská válka (1979-1981)

cena se nikdy nedostala na svoji výchozí hodnotu

ropa typu Brent – severomořská ropa

ropa typu WTI – americká lehká ropa

geografické rozložení – těžiště se přesunulo z USA na východ do oblasti Perského zálivu (od 60. let)

výhody: větší výhřevnost, snadnější doprava (ropovody, tankery), čistší spalování

Kvalita: příměsi síry (od 0,5% - 5% váhy ropy)

nejkvalitnější – Indonésie, Alžír, Azerbajdžán, Libye, Argentina, Peru, Austrálie, ČR

značný obsah síry: USA, země perského zálivu

nejhorší kvalita: Venezuela

80% těžby pochází z ložisek zprovozněných před rokem 1973

ložiska ropy doprovází ložiska zemního plynu

### Těžba na pevnině

Blízký východ: Saudská Arábie, Omán, Irák, SAE, Írán

Rusko: západní část Sibiře (Ťumenská oblast), koncerny – Jukos, Sibněft, Lukoil Povolží a Ural (Tarastan, Baškirsko)

USA – Texas, Louisiana, Skalisté hory, Velké prérie (Wyoming, North Dacota), Aljaška, Kalifornie

Mexiko, Venezuela (Maracaibo), CV Čína, delta Nigeru (Nigérie), delta Orinoka (Venezuela), Alžírsko, Libye, Indonésie

### Těžba v šelfu

perspektivních je asi 7% rozlohy pobřežního šelfu

poprvé objeveno na počátku 20. stol. – Trinidad, 1914 – Venezuela, 1949 – okolí Baku – těžební zařízení ukotvená na plošinách, 50. léta 20. stol. – rozvoj v Severním moři

plošina v Severním moři – TROLL – jedna z největších

současnost – šelfová těžba v Severním moři (národní sektory – 5 – britský - RD, nizozemský – Royal Dutch, německý, norský, dánský - Statoil), Kaspické moře, Mexický záliv, Guinejský záliv)

### OPEC

Organization of Petroleum Exportiong Countries

zal. 1960, sídlo kartelu Vídeň

stanovuje těžební kvóty

ovlivňuje cenu ropy na světových trzích

současná kvóta – 25,4 mil. barelů – denní těžba

celkem 11 států

# Zemní plyn

stále významnější energetický zdroj

relativně nízké náklady na těžbu

pro ŽP méně škodlivá surovina

nevýhodou je doprava

přeprava plynovody je 3x dražší ve srovnání s přepravou ropy

přepravuje se také tankery

největší zásoby : Rusko – více než 30%, Západní Sibiř – Ťurmenská oblast

Blízký východ – 30%

GAZPROM – ruský podnik – největší těžařská firma na světě (1/3 ověřených světových zásob)

těžba v ČR na Chřibech, v Beskydech – Frenštát pod Radhoštěm, Hodonínsko, Břeclavsko, dále také na Karvinsku společně s těžbou černého uhlí, na j. Moravě – Tambořice – obrovské zisky za plyna ropu – asi 15 mil, přičemž rozpočet obce je 1 mil.

# Uhlí

klasický energetický zdroj

rozhodujícím způsobem ovlivňoval průmysl až do konce 2. sv. války

formovaly se tradiční průmyslové oblasti – konurbace – Porůří, Manufacturing Belt, Horní Slezsko, Doněcko – dněperský komplex

neztrácí svůj význam – neustále má kolem 30% - podíl

ekonomicky využitelné zásoby uhlí několikanásobně převyšují zásoby ropy

největší zásoby – Evropa a Asie

těžba hlubinná a povrchová

rozhodující postavení má černé uhlí (většina zásob na severní polokouli)

hnědé uhlí – objemově menší a je soustředěna do menšího počtu zemí

koksovatelné uhlí –  černé uhlí - suchou destilací se vyrábí koks – tvoří asi 10% světových zásob – nejvíce ceněno

naleziště koksovatelného uhlí jsou lokalizačním faktorem černé metalurgie

dlouhodobý trend: pokles těžby v Evropě (od 50. let  20. stol. v Západní Evropě – Lucembursko, Belgie, V. Británie, Francie, Německo, Nizozemí, po roce 1989 – v bývalých socialistických zemích)

nárůst těžby v Indii, Číně, Austrálii a USA

dnes se u nás těží pouze v oblasti Karviné

na území Ostravy se přestalo těžit už v roce 1994

dříve 5 oblastí – Plzeňský, Kladenský revír, Rosice – Oslavany, Ostravsko – Karvinsko

hnědé – Sokolovská, Mostecká a Chomutovská pánev

# Výroba elektrické energie

### Energetika

klíčové průmyslové odvětví (sÍťové) – podmiňuje rozvoj dalších průmyslových odvětví

spotřeba v průmyslu a v domácnosti: rozdíly ve vývoji – rychlejší tempo růstu výroby elektřiny než celková průmyslová výroba

relativně dochází k poklesu spotřeby energie v průmyslu a růstu v domácnostech

absolutní spotřeba samozřejmě roste

kapitálově vysoce náročné odvětví

silně centralizované (regulované)  odvětví

monopoly (státní)x deregulace liberalizace trhu

postupné uvolňování energetického trhu ( v závislosti na velikosti odběratelů)

důsledkem jsou kolapsy energetických sítí (USA), nejsou záložní zdroje

postupná privatizace tohoto odvětví (Německo, Itálie, my budeme)

### Výkony energetického průmyslu

závislost na stupni industrializace

produkce úměrná velikosti ekonomiky – velikosti a struktuře průmyslové výroby

### Energetický mix

struktura kapacit elektrárenské sítě výroby elektřiny (energetická politika států – zelená varianta)

potřeba výstavby nových energetických zdrojů

s rostoucí poptávkou bude nejen potřeba postavit nové energetické zdroje, včetně nahrazení docházejících (starých elektráren)

v ČR bude nutné kolem roku 2010 odstavit polovinu elektráren

např. Indie musí postavit do roku 2013 100 tis. MW, podobně Čína, Mexiko

přílišná orientace na jeden energetický zdroj není vhodná

teď se u nás určuje směr, kterým se bude ubírat naše energetika

Finsko staví jadernou elektrárnu

### Energetické ukazatele

ukazatele výkonnosti ekonomiky

produkce elektřiny na 1 obyvatele – svět 2,2 tis. KW, Norsko – 26,4

produkce elektřiny na jednotku HDP – západní Evropa – 0,3 kWh/USD (vyspělé státy x rozvojové státy)

nejvyspělejší koncerny – EON – Německo, National Power – GB – vlastní Opatovickou elektrárnu, EdF – Francie, Axpo – Švýcarsko, Electrabel – Francie

### Energetika a životní prostředí

### tepelné elektrárny

emise (produkce skleníkových plynů: CO2, CH4, N2O, vyčerpatelnost PEZ)

jaderné zdroje – nebezpečí jaderné havárie, úložiště jaderného odpadu, neprodukují ale emise skleníkových plynů – viz cíle Kjótského protokolu

hodně států nemá vyřešeno centrální úložiště – existují pouze dočasná

alternativní energetické zdroje – obnovitelné: voda (přílivové elektrárny), bomasa, vítr, slunce, geotermální energie (tepelná čerpadla)

odlišné přístupy v jednotlivých zemích  (Skandinávie – západní Evropa – USA – Japonsko – rozvojové země) – dotace státu, aby mohly fungovat tyto zdroje

EU – podíl čisté energie na spotřebě 13%, do roku 2010 21%

ČR – 3,6%, do roku 2010 8%

ve srovnání s klasickými zdroji – možnost využití – doplňkové zdroje, budoucnost

vodíková ekonomika – vize krytí budoucí energetické spotřeby lidstva (zatím prototypy palivových článků pro  automobilový průmysl, odlišný přístup USA a EU)

USA – výroba vodíku v elektrárnách spalujících fosilní paliva

EU – využití vodíku při přechodu na obnovitelné zdroje

### Kjótský protokol

cíle – průmyslově vyspělé státy sníží emise skleníkových plynů v období 2008 – 2012 průměrně o 5,2% ve srovnání s rokem 1990 (EU, ČR:-8%)

obchodování s emisemi  (nejen z energetických zdrojů) – levnější je koupit si emise než odsířit elektrárny a zavést nové technologie

zatím nevstoupil v platnost – bude závazný v okamžiku až ho podepíše tolik zemí, aby vytvářeli na 50% plynů, zatím je to tak 40%

## Alternativní zdroje

USA chtěli v roce 2000 krýt 25% el. en. ze Slunce – bohužel nee

Japonsko – velký podíl solární energie (projekt 10 000 střech – neodstartoval), potom také Austrálie

geotermální energie – Island – bylo by to schopné krýt 30% světové potřeby

### Větrná energie

nejvíce zapojení jsou Němci

největší roli hrají finanční možnosti státu – nutné velké dotace

mají polovinu výkonu větrných elektráren na světě

Hutnictví – metalurgie

těžba rud a její zpracování – nejstarší obory lidské činnosti

železo – nejrozšířenější kov současnosti (už přes více něž 4tis. let – Řekové, Římané, Indové, Číňané)

### hutnictví

výroba železa, neželezných kovů a jejich slitin – materiálová základna pro strojírenství a stavebnictví

konec 18. stol. – vynález parního stroje – mohutný rozvoj hutnictví

velkovýroba oceli – objev zkujňovacích pochodů – bessemerace (1855), martinský pochod (1870), thomasace (1879), kyslíkové konventory (1952)

zkujňování – spalování uhlíku a škodlivých přísad

železná ruda – vysoké pece – surové železo – ocelářské pece (zkujňování) – ocel

kovnatost – obsah kovu v % v rudě (rentabilita těžby)

hutnictví černých kovů (železa, manganu, chrómu)

hutnictví barevných kovů (mědi, niklu, zinku, hliníku)

hutnictví se opírá o těžbu rud – asi 70 druhů

nejrozšířenější v zemské kůře jsou křemičitany (podle váhy ¾ všech sloučenin)

těžba x zásoby – těží se jen malá část ložisek surovin (do hloubky 6-7 km) – otázka vyčerpatelnosti zdrojů

nerovnoměrnost a přílišná asymetričnost rozložení surovin  (asymetrické hutnické kapacity)

téměř u každé suroviny platí, že těžba se redukuje do několika unikátních ložisek

ložiska rud v geologických štítech – brazilský, guayanský, baltský, africký, australský, antarktický

platforma – sibiřská, čínská

pro většinu surovin platí: podíl prvních tří států ve světové těžbě je více než 50% (SSSR, Čína, Kanada, USA, Austrálie, Brazílie, JAR) – státy s více méně kompletní surovinovou základnou

od 2. pol. 19. stol. po současnost – geografický přesun těžby z původních industrializovaných zemí do kolonií

## Největší lokality světové těžby

### Fe rudy

polovina vytěžené rudy je předmětem zahraničního obchodu

Fe trojúhelník – Itabira v Brazílii, Carajas v Brazílii, Hamersley Range v Austrálii, Kiruna a Galivare ve Švédsku, Krivoj Rog v Ukrajině, Kursk v Rusku, Lotrinsko ve Francii, Carol – Lake v Kanadě

### Cr rudy

nejznámější oblast je Buschveldský masiv v Africe (JAR – Transvaal), Velká žíla (Zimbabve)

### Cu rudy

Ural v Rusku, La Escondida, El Tiente v Chile, Bingham v USA, Copperbelt v Zairu – Zambii, Džeskazgan v Kazachstánu, Mansfeld v Německu, Lubichow v Polsku, Rio Tinto ve Španělsku, Kidd Creek v Kanadě

# Elektronika a elektrotechnika

trh světového outsourcingu – největší prodej notebooků, monitorů, základních desek, dále potom mobily, síťové prvky, PC periférie, optické skladování dat

outsourcing – zadávání výroby mimo výrobní závod, ale výrobek nese označení zadavatele – tzv. výrobce

HP, IBM, DELL – nevyrábí v podstatě nic, vše zadávají

největší takovéto firmy – Flextronics, Solectron, Sanmina – SCI, Celestina, Quanta computer....

257326011 – telefon na tiskárnu

někdo si vydobude značku a pak organizují celý prodej a pro ně jako námezní dělníci pracují outsourcingové firmy

budování značky je totiž strašně nákladné

časem se stane, že firma se stane značkovou a z outsourcingových přejde mezi značkové – Acer

nejen u počítačů ale u  mnoha produktů masové spotřeby

Bravo dělá pro HP, Moulinex

mobily – NOKIA – 37%, MOTOROLA – 14%, Samsung – 11%, Siemens – 7%, SonyEricson – 6%, celkem tvoří ¾ produkce mobilů

# Chemický průmysl

jedno z mladších prům. odvětví

dynamicky se velmi rozvíjí i dnes

počátky na konci 19. stol. , nejprve anorganická chemie – i síra, soli

dnes především organická chemie stavící na ropě

nejdynamičtější rozvoj po 2. sv. válce

nevyužívá příliš velkého spektra surovina, ale má obrovskou produkci

### Lokalizační faktory

energetický faktor – náročné odvětví

petrochemie, plastické hmoty, dusíkatá hnojiva – největší odběr energie

dostatek surovin

obrovské požadavky na přepravu – velké vzdálenosti a objemy

dopravní faktor

v místech největší koncentrace obyvatelstva

v blízkosti vody

technologické zajištění – moderní opatření

největší znečišťovatelé životního prostředí

### Anorganická chemie

anorganická chemie – výroba kyseliny sírové – ukazatel průmyslové vyspělosti

největší producenti – USA, Čína

severovýchod USA, západní Evropa – Anglie, Německo – Rýnsko – Vestfálsko, oblast Ruska a Ukrajiny, u nás Moravské chemické závody

produkce hnojiv – dusíkatá a draselná, fosforečná

superfosfát – nejpoužívanější na světě

fosforečná – v USA kvůli hnojení bavlny

draselná hnojiva – lokalizace je v oblastech těžby draselných solí – v blízkosti energie, Nové Mexiko, Saskachevan, Dolní Sasko ,

dusíkatá hnojiva – dříve chilský ledek, nejvíce USA, Rusko, Německo

### Organická chemie

výroba syntetických materiálů

dostatek energie, nároky se kladou na efektivitu

základní výroba je výroba plastických hmot – obrovské uplatnění

1. plastická hmota před 1. sv. válkou byl bakelit

nejznámější PVC, polyethylen, linoleum, ...

patří sem i výroba syntetického kaučuku – rozvoj gumárenství – pneumatiky, pláště, těsnění

význam chemie také v textilním průmyslu – nenahradilo ale plně přírodní materiály

umělé vlákno – umělou cestou ale na bázi celulózy – organická povaha

syntetické vlákno –umělou cestou na bázi umělých materiálů

dále výroba pracích a čistících prostředků – Japonsko, Itálie, Británie

farmaceutický průmysl – vysoce náročná odvětví stavějící na požadavku kvalitní pracovní sílu – hightech technology – vysoce nákladné – americké firmy - Merck, Pfizer, Roche, Bayer – vyrábí aspirin, česká firma vyrábí acylpirin, který je naprosto stejný

generika (generická léčiva) - po určitou dobu má firma patent, ale za čas může jiná forma prodávat ten stejný výrobek, ale třeba za jinou cenu a pod jinou značkou , produkce ve velkém množství za zlomek ceny

u nás – Léčiva Praha, Olomouc – Farmak, Ivax v Opavě

většina ale v americkém vlastnictví – Léčiva a Slovako Farmak =firma Zendiva

Německo, Švýcarsko, Británie